| L.p. | Opis | Zakres wymagań | Zakres oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nowoczesny wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny o małych wymiarach i wadze umożliwiający łatwe przemieszczanie pomiędzy oddziałami wyposażony w funkcję kolorowego dopplera . |  |  |
|  | Monitor kolorowy LCD wyposażony w wysięgnik | Przekątna min. 19" |  |
|  | Ilość przetwarzanych kanałów przetwarzania |  200000 |  |
|  | Dynamika systemu | >250 dB |  |
|  | Zakres głębokości obrazowania | min. od 2 do 30 cm |  |
|  | Cztery niezależne, skrętne koła wyposażone w blokadę | TAK |  |
|  | Trzy równorzędne aktywne gniazda dla głowic obrazowych + min 1 parkingowe | TAK |  |
|  | Tryby pracy aparatu: 2-D z maksymalna częstotliwość odświeżania (Frame Rate) min 700 Hz Funkcja CINE z możliwością zapamiętywania min.4000 obrazów M-mode Kolor M-mode Doppler kolorowy Power Doppler Tryb wysokoczuły do wizualizacji bardzo wolnych przepływów Doppler PWD o regulacji szerokości bramki min. 1-15 mm Tryb doppler tkankowy Tryb M-mode Duplex (2D/PWD) Triplex (2D/PWD/CD) | TAK |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne dostępne wszystkich zaoferowanych głowicach | TAK |  |
|  | Możliwość zmiany szerokości wyświetlanego obrazu 2D (B-Mode) | TAK |  |
|  | Obrazowanie w skrzyżowanych ultradźwiękach tzw. krzyżowe dostępne na wszystkich zaoferowanych głowicach współpracujące na żywo z trybami color doppler, power doppler, z oprogramowaniem do redukcji szumów ultrasonograficznych –wygładzania obrazów | TAK |  |
|  | Oprogramowanie do wygładzenia oraz wykontrastowania obrazu i uzyskania obrazu zbliżonego do obrazów MR (np. Sono MR) współpracujące na żywo z trybami color doppler, power doppler, skrzyżowanymi ultradźwiękami, Funkcja dostępna na żywo ,na obrazach zatrzymanych pętlach obrazowych i obrazów z archiwum | TAK |  |
|  | Automatyczna optymalizacja parametrów obrazu 2D do aktualnie badanego obszaru przy pomocy jednego klawisza | TAK |  |
|  | Automatyczna optymalizacja obrazu PW przy pomocy jednego klawisza (min. automatyczne dopasowanie linii bazowej oraz skali) | TAK |  |
|  | Regulacja uchylności (Steer) wiązki Dopplera | min. +/- 20  |  |
|  | Min. 8 suwaków/ regulatorów wzmocnienia głębokościowego wiązki TGC | TAK |  |
|  | Tryb Dual Live - tzw. jednoczesne wyświetlanie na ekranie dwóch obrazów w czasie rzeczywistym, typu B+B/CD | TAK |  |
|  | Powiększenie obrazu na żywo, obrazu zamrożonego min.x8. Funkcja tzw. zoom wysokiej rozdzielczości umożliwiający zoom wybranego fragmentu zwiększający rozdzielczość i częstotliwość odświeżania | TAK |  |
|  | Głowica conweksowa z obrazowaniem harmonicznym do badań jamy brzusznej, położniczych, urologicznych, ginekologicznych | TAK |  |
|  | Częstotliwość pracy głowicy min. 2-5 MHz | TAK (podać) |  |
|  | Kąt widzenia - min. 110 | TAK (podać) |  |
|  | Ilość elementów - min. 192 | TAK (podać) |  |
|  | Głowica endocavitarna z obrazowaniem harmonicznym do badań ginekologicznych, urologicznych | TAK |  |
|  | Częstotliwość pracy głowicy min. 4-10 MHz | TAK (podać) |  |
|  | Ilość elementów - min. 128 | TAK (podać) |  |
|  | Promień krzywizny główki max 12 mm | TAK |  |
|  | Kąt widzenia - min. 160 | TAK (podać) |  |
|  | Głowica liniowa z obrazowaniem harmonicznym do badań małych narządów, tarczycy, piersi | TAK |  |
|  | Częstotliwość pracy głowicy min. 4-12 MHz | TAK |  |
|  | Ilość elementów - min. 192 | TAK |  |
|  | Pakiety obliczeniowe/ raporty do badań - jamy brzusznej - małych narządów - naczyniowych - ginekologicznych - położniczych - urologicznych - kardiologicznych | TAK |  |
|  | Pełny pakiet kalkulacji położniczych, krzywe wzrostu płodu na siatkach centylowych, wykresy przepływów mózgowych i pępowinowych | TAK (podać) |  |
|  | Automatyczne obrysowanie i wyznaczanie parametrów (min. RI, PI, S/D) widma dopplerowskiego w czasie rzeczywistym na ruchomym spektrum | TAK |  |
|  | Automatyczne (jednym naciśnięciem klawisza) wyznaczanie parametrów (min. RI, PI, S/D,HR) widma dopplerowskiego na zamrożonym spektrum | TAK |  |
|  | Możliwość wprowadzenia własnych gotowych edytowalnych opisów i komentarzy do raportu . Możliwość dołączania do raportów obrazów z badań, wprowadzania logo użytkownika | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy aparatu na dzień składania ofert o oprogramowanie oraz głowice | TAK |  |
|  | Wewnętrzny dysk twardy aparatu przeznaczony do archiwizacji badań o min. 500 GB pojemności | TAK |  |
|  | Możliwość wykonania funkcji przetwarzania obrazów zatrzymanych i pętli obrazowych oraz obrazów i pętli zarchiwizowanych – minimum : B Regulacja wzmocnienie 2D gain Powiększenie obrazu Mapy szarości Koloryzacja Regulacja funkcji wygładzania obrazu Zakres dynamiki obrazu PW-Mode Przesuniecie linii bazowej Korekcja kąta Automatyczne kalkulacje Modyfikacja obliczeń Czułość obrysu spektrum dopplerowskiego Color Flow Mode Przesunięcie Linii bazowej Mapy koloru Próg przejścia do analizy koloru 3D - regulacja wzmocnienia obrazu renderowanego 3D - regulacja płaszczyzn x/y/z -możliwość ugięcia bramki referencyjnej 3D umożliwiająca dopasowanie do anatomii badanych struktur -możliwość zmiany presetu renderingu -możliwość wycinania nie potrzebnych struktur | TAK (podać) |  |
|  | Możliwość archiwizacji sekwencji ruchomych (z pamięci CINE i w czasie badania - w czasie rzeczywistym) i statycznych na dysku aparatu, obrazów objętościowych 3/4D z głowic wolumetrycznych | TAK |  |
|  | Aparat wyposażony w moduł umożliwiający zdalne serwisowanie aparatu przez sieć internetową przy pomocy wykwalifikowanych inżynierów serwisowych. Moduł umożliwiający zdalną diagnostykę aparatu, przeładowanie oprogramowania, możliwość zdalnej korekty parametrów obrazowania. |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o głowicę typu conwex typu 3/4 D pasmo pracy min 2-5 MHz. Możliwość rozbudowy o głowicę endowaginalną typu 3/4 D pasmo pracy min 4-9 MHz , pole widzenia min.170 stopni. Głowicę microconwex do badań przezciemiączkowych pasmo min.5-10 MHz | TAK opisać |  |
|  | Nagrywarka CD/DVD wbudowana w aparat | TAK |  |
|  | Aktywne gniazdo USB do archiwizacji obrazów na dyskach typu PEN DRIVE, zewnętrznych dyskach twardych | TAK |  |
|  | Gniazdo na dodatkowy monitor w standardzie HDMI | TAK |  |
|  | Wideoprinter czarno-biały małego formatu | TAK |  |
|  | Zasilanie | 220-240 V 50 Hz |  |
|  | Okres gwarancji - min. 24 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru. | TAK/Podać |  |
|  | Okres gwarancji obejmuje bezpłatne przeglądy wg wskazań producenta nie rzadziej niż 1 w roku. | TAK |  |
|  | Szkolenie personelu | TAK |  |
|  | Certyfikat CE, deklaracja zgodności, paszport techniczny przy dostawie. | TAK |  |
|  | Gwarantowana dostępność części zamiennych 10 lat | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |
|  | Aparat nowy, nieużywany | TAK |  |
|  | Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny prowadzony przez oferenta | TAK |  |
|  | Autoryzacja producenta na sprzedaż oferowanego aparatu | TAK |  |

| ……………………………………………………. |
| --- |
| Podpis i pieczęć Wykonawcy lub osoby |  |
| upoważnionej do składania oświadczeń woli |  |
| Braniewo .dnia 02 marzec 2016.r |  |